AD “MONTECARGO” Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 8471

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 35

Mjesto i datum: Podgorica, 28.12.2020.godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) 	 AD “MONTECARGO” Podgorica, objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Investiciona opravka lok.461-026

Predmet nabavke se nabavlja:

( kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1.	POZIV ZA NADMETANJE	3

2.	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE	9

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI..10

4.	METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA	52

5.	UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE	53

6.	NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI	53

7.	ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE	54

8.	IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	55

9.	UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	56

# POZIV ZA NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac : Akcionarsko društvo „Montecargo“ – Podgorica | Kontakt osobe: mr Slavica Pavićević, službenica za javne nabavke Milorad Lukić, dipl.el.ing. |
| --- | --- |
| Adresa : Trg Golootočkih žrtava br.13 | Poštanski broj : 81000 |
| Grad : Podgorica | Indetifikacioni broj: 02758628 |
| Telefon : +382 20 441 300 | Faks : + 382 (0) 20 601 525 |
| E - mail: pavicevic.slavica@yahoo.com | Internet stranica : www. montecargo.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( usluge

- Naziv i opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je nabavke usluge – investiciona opravka lokomotive 461-026.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

50223000-4 Usluge remonta lokomotiva

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

( kao cjelina

( Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:  Predmet javne nabavke nije moguće podijeliti na partije, jer se radi o investicionoj opravci jedne lokomotive, shodno odredbama koje predviđa Pravilnik o načinu održavanja željezničkih vozila i koji je kao predmet javne nabavke nerazdvojiv.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

( kao cjeline je 264.464,00 € bez uračunatog PDV-a

UKUPNO: 264.464,00  € bez uračunatog PDV-a.

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

( Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:

( Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Posebni oblik nabavke

ELEKTRONSKA AUKCIJA

Da li zaključivanju ugovora o javnoj nabavci prethodi elektronska aukcija:

( Ne

ELEKTRONSKI KATALOG

Ponuda sadrži elektronski katalog:

( Ne

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

( Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

( Ne

XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

- Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

(  za obavljanje djelatnosti,

(  stručne i tehničke osposobljenosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

( je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/ili

( posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

( dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

(  ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke).

B2.Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

( minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke;

( minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;

( minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora;

( uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke;

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

( potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

( dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom;

( listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom;

( sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke;

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

(  je u postupku stečaja ili likvidacije;

( je zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije;

( ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

( je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

( je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( ODNOS CIJENE I KVALITETA

XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

( Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se mogu podnijeti:

- neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa danom 29.01.2021.godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  29.01.2021.godine u 12:30 sati, u prostorijama Naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava br.13.

XV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XVI Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVII Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

( ne

# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

OBIM RADOVA ZA IZVRŠENJE INVESTICIONE OPRAVKE  ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE  461-026

Primopredaja elekto lokomotive u opravku

- dopremiti lokomotivu na mjesto za pregled i prijem

- upisati stanje lokomotivskog inventara i alata u zapisnik o prijemu

- izvršiti funkcionalno ispitivanje lokomotive na 380V, 50Hz

- izvršiti funkcionalno ispitivanje lokomotive na 25KV, 50Hz

- pregledati ispravnost i kompletnost lokomotivskih dijelova i sklopova

- popisati i odrediti stanje kompletnosti izvedenih modifikacija na lokomotivi

- izraditi i potpisati zapisnik o prijemu lokomotive

I   Poglavlje – MEHANIČKA INSTALACIJA

- Razvezivanje obrtnih postolja i spuštanje sanduka na pomoćno postolje

- razvezivanje veza između sanduka i obrtnog postolja

- demontaža hidrauličnih amortizera (horizontalnih i vertikalnih)

- razvezivanje sajle ručne kočnice, demontiranje svornjaka i polužja

- razvezivanje užadi za osiguranje između sanduka i obrtnih postolja (demontaža vijčanih  veza M 30)

- razvezivanje užadi za osiguranje poprečne spojnice između sanduka i obrtnog postolja

- podešavanje sanduka i montiranje nosača za podizanje

- dizanje sanduka i prebacivanje obrtnih postolja do hale za opravku obrtnih postolja

- spuštanje sanduka na pomoćno postolje

- Vlačna sprema

- demontaža kuke tegljenika, svornjaka i ostalih elemenata za vezu

- demontaža ručice

Kvačilo

- demontaža sa lokomotive

- pranje

- utvrđivanje stanja komponenata i opravka

- sklapanje kvačila prema crtežu

- montaža kvačila na lokomotivu

- čišćenje – pranje djelova vlačne spreme

- kontrola i provjera na vođenje elemenata kvačila

- zamenjuju se  djelovi od gume, oštećene deformisane međuploče a kuke prema defektaži

- navarivaće se istrošena mjesta na kuki i ostalim djelovima koji se troše a navarene površine se obrađuju

- montaža vlačne spreme i ručice

Hidraulični amortizeri (vertikalni i horizontalni)

- demontaža

- defektaža

- demontaža na komponente

- pranje

- zamjena neispravnih djelova

- zamjena zaptivki i ulja

- montaža

- proba na probnici

- montaža amortizera u kućište

- farbanje amortizera

- montiranje na lokomotivu

- Mjehovi za vezu između vučnih motora i ventilacionih kanala

- demontiranje mjehova za vezu (od gume) i podsklopova

- mjehovi se zamjenjuju novim

- čišćenje – pranje ploče motora i ploče za fiksiranje mjeha

- provjera ploče za fiksiranje, podsklopova, opruga, mjesta spajanja

- priprema površina za lijepljenje i lijepljenje mjeha

- montiranje opruge, vijka i nosača. Opruge koje ne zadovoljavaju zamjenjuju se

- montaža mjehova za vezu

- Odbojnici

- demontaža odbojnika sa lokomotive

- provjera uzdužnih i radijalnih zazora

- rasklapanje odbojnika

- čišćenje i pranje svih djelova, izduvavanje vazduhom

- pojedinačni pregled djelova i defektaža

- djelovi koji nisu istrošeni ponovo se koriste, istrošeni se regenerišu navarivanjem i obradom, djelovi koji se ne mogu regenerisati zamjenjuju se novim

- delovi za sklapanje koji pokazuju deformacije izduženja,izlizane navoje, prelome zamjenjuju se u potpunosti

- prsteni prstenaste opruge koji su oštećeni ili u prekidu zamijeniće se novim

- montaža sklopova odbojnika, provjera, ispitivanje

- Podsklop ormana za toalet

- demontaža pisoara, cijevi za odvod se po potrebi zamjenjuju novim

- konstatacija ispravnosti

- ispravljanje postolja za sapun i pisoara

- montaža pisoara, cijevi i rezervoara

- Sanduk AKU baterija

- demontaža kabla, plastične trake, zatvarača i klema kablova

- čišćenje – pranje kabla, zatvarača, klema

- provjera poklopca, sanduka baterija, kabla, žabica i postolja

- opravka kabla, zamjena zaptivki, opravka zatvarača, ispravljanje postolja

- montaža kolica, poklopaca, zaptivki, kablova i zatvarača

- korodirani sanduci AKU baterija se opravljaju prema zajedničkoj konstataciji i dogovoru (koroziju skinuti pjeskarenjem)

- demontirati cijev sa kablom iz sanduka i montirati ga sa gornje strane sanduka

- ugraditi nove AKU baterije

- Poklopac krova

- demontaža poklopca krova, šipke i luftera

- konstatacija, utvrđivanje stanja krova, šipka, luftera i perforirane ploče

- ispravljanje spoljnih ivica poklopca

- zamijeniće se svi zaptivni elementi

- opravka luftera

- montiranje poklopca krova

- kvalitetno riješiti pričvršćivanje krovova

- Ručna kočnica

- demontiranje lanca i sajle vijka, zupčanika i točka ručne kočnice

- čišćenje – pranje

- utvrđivanje stanja i provjera samopodmazujućih čaura, svornjaka, zatvarača, klema za fiksiranje sajli. Čaure i svornjaci sa znatnim oštećenjima se zamjenjuju kao i neispravni zatvarači i pokidane kleme

- opravka kompletiranjem lanaca i sajli (neispravni se zamjenjuju novim)

- montiranje točkova, ručice točkova, vijaka kočnice, sajle, lanca itd

- krajevi sajle se leme kako se ne bi odvojili

- za regulaciju ručne kočnice sajlu treba montirati nenategnutu, okretanjem točka ručne kočnice četiri puta postiže se da sajla ručne kočnice bude ispružena (ali nezategnuta)

- prekidač ručne kočnice izmjestiti na zidu upravljačnice mašinskog prostora

- Sigurnosne sajle obrtnih postolja

- demontiranje

- ugraditi novi tip držača kako se ne bi oštećivale cijevi podmazivanja vijenaca točkova

- čišćenje i pranje

- pregled i provjera ispravnosti

- u slučaju oštećenosti ista se zamjenjuje novom

- montiranje sajle

- Natpisi na lokomotivi

- demontaža natpisnih pločica

- čišćenje sa WHITESPRIRT

- inicijali i natpisne ploče koje su oštećene se zamjenjuju

- montiranje natpisnih ploča i natpisa

- Zaštitna mreža transformatora

- demontiranje transformatora i zaštitne mreže sa lokomotive

- provjera zaštitne mreže

- čišćenje – pranje, kroz tunel za pranje

- montiranje zaštitne mreže i transformatora u lokomotivi

- Pod  upravljačnice

- demontiranje table

- čišćenje – pranje sa sredstvom, topla voda i soda – bojenje – zaštita od korozije

- montiranje poda i novog linoleuma

- Pepeljare

- Izgraditi i ne ugradjivati druge

- Vješalice – čiviluci

- demontiranje

- oštećene sa naprslinama zamijeniti

- montirati

- Sjedište mašinovođe

- zamjena sjedišta novim

- Kutije za alat

- demontiranje sa lokomotive

- provjera nosača

- zamjena nosača od drveta

- oštećene brave popraviti i zamijeniti

- Sanduci za knjige – mape

- opravka oštećenih kutija

- Nosači protivpožarnih aparata

- demontiranje nosača i kaiša

- ispravljanje delova za fiksiranje postolja, pravljenje novog kaiša

- Rezervoar za vodu

- demontirati slavine, čep, ručice

- čišćenje – pranje sa čistom toplom vodom

- provjera slavine, čepa, rezervoara

- izrada ručica i ispravljanje nosača

- Štitnik za sunce

- demontaža štitnika i nosača

- provjera štitnika

- montaža

- ugraditi zavjese ( pomične) na čeonim i bočnim prozorima

- Poklopac na razvodnom zidu iz kabine upravljačnice i mašinskog prostora

- demontaža poklopca

- provjera izolacije, ručice, itd

- opravka , ručica i šarki a zvučnu izolaciju poboljšati

- montiranje

- Poklopac sistema za dizanje

- demontaža gumenog poklopca

- pregled table

- montiranje poklopca

- Staza mašinskog prostora

- demontaža

- zamjena gumene staze ( poda ) – komplet (ugraditi kvalitetnu rebrastu stazu)

- sklapanje i lijepljenje na površinu poda mašinskog prostora

- staze pričvrstiti aluminijskim lajsnama

- Otvor za ulaz vazduha na krovu

- demontaža maske

- pregled- provjera rama, mreže

- opravka ravnanjem rama na toploti

- regeneracija mreže od žice

- montiranje maske

- Bočna vrata upravljačnice sa mehanizmom i bravom

- demontiranje vrata i mehanizma za spuštanje prozora

- čišćenje – pranje

- defektaža – provjera, zamjena oštećenih zaptivki

- provjera zaptivenosti

- montiranje prozora, ručice, brave i zaptivki

- zamjena oštećenih zaptivki

- ugraditi umjesto postojećeg perforirani lim

- ugraditi nove brave

- Vrata između kabine i mašinskog prostora

- demontiranje ručice, brave, zaptivke, štitnika vrata

- defektaža

- zamjena zaptivki

- montiranje ručice, brave, zaptivki

- provjera zaptivenosti

- ugraditi nove brave

- Bočna vrata mašinskog prostora

- demontiranje ručice, brave, zaptivača

- defektaža

- zamjena zaptivača

- montaža ručice, brave, zaptivača

- provjera zaptivenosti

- ugraditi nove brave

- Prozor mašinskog prostora

- demontiranje okna, zaptivača, okvira

- defektaža

- zamjena oštećenih zaptivača

- montiranje okna, zaptivača

- provjera zaptivenosti

- Čeoni prozori na uglu

- demontaža okna, zaptivača (samo u slučaju ako su oštećeni, ili je guma ostarjela)

- defektaža okna, zaptivača

- montiranje okna i zaptivača (novih)

- provjera zaptivenosti

- oštećena stakla zamijeniti novim

- Bočni pokretni prozor upravljačnice

- demontaža mehanizma za dizanje prozora, zaptivača, okna

- defektaža

- čišćenje – pranje mehanizma za dizanje

- opravka mehanizma za dizanjeuz ugradnju nove opruge

- zamjena vođica stakala

- montiranje mehanizma za dizanje prozora i zaptivača

- provjera zaptivenosti

- Pantograf

- demontaža – rasklapanje

- čišćenje – pranje

- defektaža elemenata komponenata u cilju provjere istrošenosti radi eventualne zamjene ili regeneracije

- pregled izolatora i zamjena oštećenih

- zamjena amortizera

- zamjena zaptivki na cilindrima

- provjera opruga i zamjena oštećenih

- opravka gore navedenih djelova

- zamenjuju se elastične vezice, oštećene veze i drugi oštećeni djelovi

- montiranje podsklopova i sklopova

- ugradnja novih ležajeva

- ugradnja novih klizača

- proba pantografa prema protokolu

- farbanje

- zamjena ventila za upravljanje pantografa

- ventile pantografa izmjestiti u mašinskom prostoru

- Sanduk lokomotive

-      čišćenje cijelog sanduka, struganje, pranje, izduvavanje vazduhom

- konstatuje se ravnost čeonih površina, čeone površine sa deformacijama se opravljaju

- kabina, bočni zidovi koji pokazuju deformacije, naprsline, opravljaju se zavarivanjem

- krov i poklopci krova defektiraju se u pogledu deformacija, ispravljaju se i opravljaju

- pjeskarenje spoljašnjih površina

- farbanje unutrašnje i spoljašnje

- Spustanje sanduka na obrtna postolja

- spustanje sanduka na opravljena obrtna postolja

- vezivanje obrtnih postolja

- montaža hidrauličnih amortizera

- montiranje osiguranja između sanduka i rama

- podešavanje sanduka, montaža nosača za dizanje

- mjerenje provrta na ušicama vučnih motki (sačiniti mjerni list) i u slučaju istrošenja iste zamijeniti novim

# II    Poglavlje  -  OBRTNA POSTOLJA

Demontiranje obrtnih postolja

- Transport obrtnih postolja od hale generalnog remonta do hale za obrtna postolja

- Hvatanje obrtnih postolja, spuštanje na platformu za demontažu

- Demontaža vučnih motora i elastičnih spojnica iz rama obrtnog postolja

- Demontaža sistema poluga sa fuktivnom obrtnom tačkom iz rama obrtnog postolja

- Demontaža sekundarnog ogibljenja sa rama obrtnog postolja

- Demontiranje kočionog polužja sa rama obrtnog postolja

- Demontiranje komponenata podsklopova kočionog polužja i opravka

- Demontiranje kutije za pijesak sa rama

- Demontiranje pjeskare na komponente

- Demontiranje primarnog ogibljenja poslije podizanja rama

- Demontiranje pogonskog reduktora i elastične spojnice – zamjena gumenih elemenata spojke

- Demontaža osovinskih ležajeva sa osovine i rasklapanje – zamjena

- Demontaža djelova za vezu, metalastika, itd. – zamjena novim

- Demontaža instalacije za podmazivanje vijenca točkova

- Demontaža poprečnih spojnica sa rama – zamjena oštećenih djelova i gumenih elemenata

- Demontaža poprečnih spojnica na komponente

# Pranje sastavnih djelova

- Pranje osovina

- Pranje rama obrtnog postolja

- Pjeskarenje rama obrtnih postolja

- Pranje sitnih djelova individualno u kadi

- Pranje većih djelova u tunelu za pranje

# Defektaža i opravka

- Ultrazvučno ispitivanje osovina prema važećem Upustvu

- Opravka sa zamjenom monoblok  točkova - NABAVLJA IH REMONTER TJ. IZVRŠILAC USLUGE, opravka čela osovine i provjera prema važećem Upustvu.

- Defektaža, zamjena  istrošenih ležajeva, i djelova  kod kojih dimenzije nijesu prema tehničkoj dokumentaciji, zamjena metalastika T-102 sekuundarno ogibljenje

- Defektaža, opravka ogibljenja sanduka, provjera djelova na komponente, ispitivanje opruga i elastičnih elemenata. Opravka kolijevke zavarivanjem, izvršenje poboljšanja podmetača od poliamida.

- Opravka, defektaža, montaža vučnog reduktora na osovini. Pored provjere svih djelova pridaje se posebna pažnja mjerenjima stanja velikog i malog zupčanika. Mijenjaju se zaptivke. Zamjena svih osovinskih ležajeva. Mjere se i regenerišu kote koje obezbjeđuju zaptivenost kućišta reduktora na osovinu. Oštećeni zupčasti vijenci i zupčanici se mijenjaju. Ultrazvukom se ispituju osovine pogonskog zupčanika uz konstataciju u posebnom ispitnom listu.

- Defektaža, opravka kočionog polužja, provjera svih djelova sklopa. Zamjenjuju se svornjaci i čaure čija istrošenja premašuju vrijednosti iz dokumentacije. Zamjenjuju se sve kočione papuče. Popravlja se i provjerava na probnici SAB regulator.

- Defektaža, opravka poprečne spojnice, provjera svih djelova i ispitivanje opruga prema protokolu za mjerenje, regeneracija šipke, zamjena glave sa navojem i metalistika.

- Defektaža, opravka svih djelova fiktivnog svornjaka za obrtanje, zamjena silent blokova, montaža podmetača od poliamida

- Defektaža, opravka, montaža i provjera instalacije za podmazivanje vijenaca bandaža.  Funkcionisanje ove instalacije provjeriće se posebnim ispitivanjem. Čiste se i provjeravaju vodovi na ramu obrtnog postolja. Reguliše se položaj mazalica u odnosu na vijenac bandaža. Ugradiće se nove brizgaljke i pumpe za podmazivanje.

- Zamjena svih gumenometalnih elemenata (primarno ogibljenje) originalnim djelovima

11. Defektaža , opravka rama:

- izvršenje eventualnih opravki zavarivanjem naprslina i ojačanjima po projektu remontera

- traverza za oslanjanje vučnog motora

- vodica osovina

- vezni trougao

- zamjena naprslih veznih trouglova, opravljenih, ojačanih u radionici

- ispitivanje rama prema mjernom  listu

- u slučajevima kad su mjere  van tolerencije  Ponuđač (Remonter) vrši sanaciju  ramova

12.Defektaža, opravka, provjera djelova pjeskare

- očiste se sanduci za pijesak. Otklanjaju se korodirana mjesta. Grundiraju se iznutra i provjerava se zaptivenost poklopaca.  Vrši se modifikacija pjeskara.

13.Ojačanje nosača vučnih motora

## Farbanje djelova

- Farbanje rama

- Farbanje osovina i kućišta reduktora

- Farbanje velikih djelova

- Farbanje sitnih djelova

- Farbanje djelova izvršiti prije ugradnje istih na lokomotivu

## Montiranje obrtnih postolja

- Montaža ležajeva na osovinu i provjera propisanog zazora u montiranom stanju

- Montaža djelova kočnog polužja u podsklopove uz podmazivanje svih potrebnih elemenata

- Montaža podsklopova kočnog polužja na ram obrtnog postolja

- Montaža primarnog ogibljenja, pošto su prethodno sparene prema strijeli pod opterećenjem

- Montaža kočnog polužja i vršenje potrebne regulacije

- Montaža fiktivnog obrtnog svornjaka uz uvažavanje zahtjeva u pogledu pravilnog položaja kolijevki u odnosu na ram obrtnog postolja

- Montaža kućišta reduktora na osovinama lokomotive, provjera zazora u 4 tačke na 90 stepeni

- Montaža osovina u ram obrtnog postolja

- Regulacija paralelnosti osa i dodatna mjerenja u skladu sa protokolom

- Montaža ogibljenja sanduka poboljšanog ugradnjom podmetača od poliamida, izvršenje regulacije i mjerenja u pogledu realizacije (postizanja) zazora sanduk – obrtno postolje, sanduk za podmazivanje – ram obrtnog postolja, mjerenje (vaganje) lokomotive

- Montaža sanduka za pijesak na ram obrtnog postolja i modifikacije vršene u cilju poboljšanja

- Montaža vučnog motora, regulacija, provjera vertikalnih i horizontalnih zazora u ramu obrtnog postolja

- Podešavanje (uhodavanje) vučnog motora i osovine lokomotive u ramu obrtnog postolja, praćenje ostvarenja mirnog hoda sa niskim nivom buke  i zaptivanja

- Montaža poprečne spojnice

- Montaža poprečne spojnice u ramu obrtnog postolja ( podešavanje dužine vrši se ispod lokomotive)

- Završna kontrola opravke, primopredaja

- Podmazivanje svih ležajeva predviđenih za podmazivanje

- Doprema obrtnih postolja do montažne hale

# III   Poglavlje  - PNEUMATSKA INSTALACIJA

Ispituje se pneumatska instalacija komprimovanim vazduhom u  cilju otkrivanja vodova sa naprslinama ili nezaptivenih mjesta koje treba sanirati

  - Manometri

- Obavezno osvjetljenje instrumenata

- demontaža manometara sa lokomotive i njihova doprema do laboratorije

- demontaža samih manometara i njihovo čišćenje

- provjera komponenata, u slučaju oštećenja zamijeniće se novim

- sklapanje manometara

- ispitivanje manometara na probnici

- montiranje manometara na lokomotivu

  - Brisači vetrobranskog stakla i mehanizam za pokretanje

- demontaža sa lokomotive

- rasklapanje pneumatskog mehanizma

- čišćenje i provjera stanja sastavnih djelova

- zamjena gumenih elemenata i istrošenih djelova ili oštećenih sa odgovarajućim, kao i opravka cijelog sklopa

- sklapanje

- ispitivanje na probnici

- montaža na lokomotivu

- zamjena držača – novi tip i metlice brisača

  - Ventili za upravljanje brisača prozora

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata i istrošenih djelova, kao i opravka cijelog sklopa

- sastavljanje djelova

- ispitivanje na probnici

- montiranje na lokomotivu

- ispitivanje ispravnosti posle montaže na lokomotivi

  - Direktni kočnik

- demontiranje kočnika sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata i istrošenih djelova, po potrebi opravka djelova

- sastavljanje djelova

- ispitivanje i regulisanje na probnici

- farbanje i montiranje na lokomotivu

  - Produžni kočnik

- provera zazora komande

- demontiranje kočnika iz upravljačnice

- rasklapanje kočnika

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena svih gumenih elemenata i korodiranih ili oštećenih djelova, po potrebi opravka djelova

- sastavljanje

- provjera  zaptivenosti i ispitivanje funkcionalnosti na probnici, snimanje dijagrama

- farbanje i montiranje na lokomotivu

  - Rasporednik ERLIKON Est 3f

- Demontirati sa lokomotive

- Remontovati

- Ofarbati i ugraditi na lokomotivu

- Priložiti u dokumentaciji protokol i dijagram

  - Otkočni ventil

- demontiranje slavina sa lokomotive

- rasklapanje na djelove . komponente

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata i istrošenih djelova, po potrebi opravka djelova

- sklapanje

- ispitivanje i regulisanje na probnici

- montiranje na lokomotivu

  - Vazdušni filteri G 1''

- demontiranje filtera sa lokomotive

- rasklapanje na djelove - komponente

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata i oštećenih mrežica, po potrebi opravka istih

- sklapanje

- montiranje na lokomotivu

  - Ventil kočnice za slučaj opasnosti

- demontiranje slavina sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata i istrošenih djelova, po potrebi opravka djelova

- sklapanje

- ispitivanje zaptivenosti

- montiranje na lokomotivu

  - Ventil  budnika

- demontaža, kontrola i montaža elemenata

- po potrebi opravka

- proba zaptivenosti i provjera vremena aktiviranja

- montiranje na lokomotivu

  - Dupli nepropusni ventil sirene

- demontiranje ventila sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena korodiranih kuglica i obrada sjedišta za zaptivanje

- sklapanje

- ispitivanje zaptivenosti

- montiranje na lokomotivu

  - Ventili sirena

- ugraditi novi tip ventila

- Sirene

- Ugraditi nove sirene

- Instalacija za pranje prozora

- Demontiranje ventila sa lokomotive

- rastavljanje ventila

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena oštećenih djelova, po potrebi opravka

- sklapanje

- montiranje na lokomotivu

- Demontaža tastera za aktiviranje sa lokomotive

- rasklapanje tastera

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata, korodiranih ili istrošenih djelova, po potrebi opravka djelova

- sklapanje djelova

- proba na zaptivanje

- montiranje na lokomotivu

- Demontaža dizni sa lokomotive

- Provjera dizni

- zamjena gumenih elemenata

- montiranje na lokomotivu

- instalacija montirana na lokomotivu će se ispitati na zaptivenost

- predaja prema Protokolu

- Slavine iz upravljačnice

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena istrošenih djelova

- sklapanje

- obrada sjedišta slavina i proba na zaptivenost

- montiranje na lokomotivu

- Instalacija za sušenje vazduha

- Ventil za ispuštanje kondenzata

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata, istrošenih i korodiranih djelova, po potrebi opravka djelova

- sklapanje

- proba na zaptivanje svih komponenata

- funkcionalna proba

- Elektroventili

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelove

- zamjena gumenih elemenata, korodiranih opruga i opravka sklopa

- namotaji elektroventila provjeravaće se na sljedeći način:

-     omski otpor

- dielektrična čvrstoća

- otpor izolacije

Ako se konstatuju velika odstupanja u odnosu na propisane vrijednosti, namotaji se zamjenjuju.

- sklapanje elektroventila

- proba funkcionalnosti zaptivanja

- Separator (ciklonski odvajač)

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- unutrašnja zaštita (pjeskarenje, grundiranje)

- sklapanje djelova

- proba na zaptivenost

- montiranje na lokomotivu

- Rezervoari za osušeni vazduh

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata, silikagela u čvrstim granulama ( kvalitetni uvoznu)  i filtera

- sklapanje djelova tako da filteri budu sa unutrašnje strane rezervoara, protok vazduha prvo kroz filter, a potom kroz silikagel

- proba na zaptivenost

- dislocirati rezervoare sa sadašnje pozicije (montirati ih na mjesta na kojima su ovi rezervoari smješteni kod lokomotive 461-041)

U slučaju da se montiranje ne vrši odmah, onda se ulazi i izlazi rezervoara zatvaraju trakom da bi se spriječio ulaz vlage i nečistoća.

- Jednosmjerni ventil

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena silikagela i gumenih elemenata kao i opravka ventila

- sklapanje

- funkcionalna proba i proba na zaptivenost

- montiranje na lokomotivu

- Prigušivač zvuka

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje  i provjera stanja djelova

- zamjena korodiranih i istrošenih djelova

- sklapanje djelova uz provjeru da diskovi sa rupama budu bez zapušenih otvora sa uljem i prašinom

- provjera uz praćenje da pad pritiska u vodu za isparavanje bude što je moguće manji

- montiranje na lokomotivu

Montirana instalacija na lokomotivi biće ispitana na zaptivenost pomoću sapunice

17. Vazdušni filteri G ¾ ''pozicija 56; 74; 75

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena elemenata za zaptivanje i oštećenih mreža kao i opravka istih

- sklapanje

- montiranje na lokomotivu

18. Jednosmerni ventil pozicija 2; 11; 51 i 72

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena zaptivača, korodiranih opruga i opravka ventila

- sklapanje

- proba zaptivenosti na probnici

- Ventil sigurnosti

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamena korodiranih opruga oštećenih i istrošenih djelova kao i opravka ventila

- sklapanje ventila poslije obrade sjedišta

- ispitivanje i regulisanje na probnici, plombiranje

- montiranje na lokomotivu

Glavni kompresor

  - Izvršiti remont prema opisu poslova proizvodjaa SERVIKOM

### Pomoćni kompresor

- Demontaža pomoćnog kompresora s lokomotive

- ispuštanje ulja

- rasklapanje

- čišćenje i provjera stanja svih dijelova

- provjera stanja istrošenja košuljica, klipova itd.-zamjena po potrebi

- klipne prstenove i ventile zamijeniti novim

- sklapanje i spajanje sa elektromotorom

- namirenje uljem

- ispitivanje

- Slavine za zatvaranje

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena istrošenih djelova preko dozvoljene kote

- sklapanje

- obrada i proba na zaptivenost

- montiranje na lokomotivu

- Slavine za ispuštanje kondezata poz. 5, 8 i 13

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena istrošenih djelove   - sastavljanje djelova

- obrada i proba na zaptivenost

- montiranje na lokomotivu

- Isključne slavine pozicije 16 i 63

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena istrošenih djelova preko dozvoljene kote

- sastavljanje djelova

- obrada i proba na zaptivenost

- montiranje na lokomotivu

- Elektroventil za brzu kočnicu  pozicija 20

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata i korodiranih djelova

- namotaji elektroventila ispitaće se kako slijedi:

- omski otpor

- dielektrična otpornost

- otpornost izolacije

Ako se konstatuju velika odstupanja u odnosu na propisane vrijednosti namotaji se zamenjuju.

- sklapanje istih

- proba zaptivenosti i funkcionalnosti na probnici

- montiranje na lokomotivu

- Elektroventili za pjeskarenje

- ugraditi novi, SECHERON

- Elektroventil EV 207a  pozicija 64  i elektroventil EV  80a pozicija 65 iz protivklizne instalacije

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata i korodiranih djelova

- namotaji elektroventila ispitaće se kako slijedi:

- omski otpor

- dielektrična otpornost

- otpornost izolacije

Ako se konstatuju velika odstupanja u odnosu na propisane vrijednosti namotaji se zamjenjuju.

- sklapanje istih

- proba zaptivenosti i funkcionalnosti na probnici

- montiranje na lokomotivu

- Kontrolnici pritiska pozicije 9; 61 i 71

- demontiranje sa lokomotive i postavljanje u laboratoriji

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena polomljenih i istrošenih djelova

- sklapanje

- proba zaptivenosti, pregled kontakata kao i provjera aktiviranja na propisanim vrijednostima pritiska

- montiranje na lokomotivu

- Slavina menjača vrste kočenja pozicija 19

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena istrošenih djelova     - sastvljanje djelova

- obrada i proba na zaptivenost

- montiranje na lokomotivu

- Prenosač pritiska DU 15

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata, sita i istrošenih djelova

- sastavljanje prenosača

- ispitivanje na probnici, prateći funkcionisanje i zaptivanje istih, snimanje dijagrama

- farbanje i montiranje na lokomotivi

- Dvostruki nepovratni ventil pozicije 22

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera  stanja djelova

- zamjena zaptivnih elemenata i istrošenih djelova

- sklapanje

- proba funkcionisanja i zaptivenosti

- montiranje na lokomotivu

- Povratni ventil

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- obrada sjedišta ventila

- sklapanje ventila

- proba na ispitnom štandu za provjeru funkcionalnosti

- montiranje na lokomotivu

32. Prigušni ventil,   pozicija 70

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih djelova ili zaptivača i prepravka sjedišta zaptivača

- sklapanje

- proba na zaptivenost, regulisanje i plombiranje

- montiranje na lokomotivu

- Redukcioni ventil

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena istrošenih djelova preko dozvoljene kote

- sklapanje

- obrada i proba na zaptivenost

- montiranje na lokomotivu

- Isključni ventil G 1''  , pozicija 66

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata, korodiranih opruga i oštećenih djelova

- sklapanje

- proba na zaptivenost i funkcionalnosti na probnici

- montiranje na lokomotivu

- Reducir ventil  G ¾'' , pozicija 10

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata, korodiranih opruga i oštećenih djelova

- sklapanje

- proba na zaptivenost i regulisanje na propisanim pritiscima

- montiranje na lokomotivu

- Raspršivač alkohola

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena dekalibrisanih dizni, gumenih elemenata

- sklapanje

- proba na zaptivenost

- montiranje na lokomotivu

- Vazdušni rezervoari pozicije 7; 12; 18; 35, 36; 39 i 99

- demontiranje sa lokomotive

- čišćenje unutrašnjosti i analiza njihovog stanja

- hidraulične probe na propisani pritisak

- unutrašnja zaštita  - podmazivanje uljem

- utiskivanje datuma i mjesta vršenja probe

- farbanje i montiranje na lokomotivu

- Ventil za regulisanje pritiska pantografa

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamejna neispravnih opruga, korodiranih djelova, prstenova ''O'' od gume i obrada sjedišta za zaptivanje

- sklapanje

- montiranje na lokomotivu u mašinskom prostoru uz odgovarajuće podešavanje funkcionalnih karakteristika pantografa

- Čeone slavine

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje   -   rastavljanje

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena gumenih elemenata i istrošenih djelova

- sklapanje

- proba na zaptivenost

- montiranje na lokomotivu

- Spojna crijeva pozicije 44 i 49

- zamjenjuje se u cjelosti

- Taloznik, pozicija 38

- demontiranje sa lokomotive

- čišćenje i provjera stanja djelova

- proba na zaptivenost

- montiranje na lokomotivu

42. Prečistač sa ispusnom slavinom,   pozicija 14

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje na djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena zaptivnih elemenata i neispravnih sita, kao i opravka sklopa

- sklapanje

- montiranje na lokomotivu

- Separator ulja

- demontiranje sa lokomotive

- rasklapanje

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena zaptivača i opravka sklopa

- sklapanje

- proba na zaptivenost

- montiranje na lokomitivu

- Kočni cilndri

- demontiranje sa obrtnih postolja

- rasklapanje

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena zaptivnih manžeta, korodiranih opruga i po potrebi opravka sklopa

- sklapanje,  ispitivanje

- farbanje i montiranje na obrtno postolje i proba zaptivenosti

- Injektor za pijesak,  pozicija 50

- demontiranje sa obrtnih postolja

- rasklapanje

- čišćenje i provjera stanja djelova

- zamjena zaptivnih manžeta, korodiranih opruga ili pokidanih i opravka sklopa

- sklapanje

- proba izduvavanja vazduha

- farbanje i montiranje na obrtno postolje

- Vodovi pneumatske instalacije koji ostaju na lokomotivi

- produvavanje vodova vazduhom sa ciljem odstranjivanja oksida

- Prelivni vodovi

- produvavanje vodova vazduhom sa ciljem odstranjivanja vlage i oksida

- Pneumatska instalacija za aktiviranje glavnog prekidača

- demonitranje i opravka prema tehnologiji

- Pneumatska instalacija sa obrtnih postolja

- produvavanje vazdušnih vodova, provjera i opravka istih

- Montiranje na lokomotivu

- kočne opreme

- slavine

- rezervoara

- kompresora

- farbanje instalacije prema sljedećim protokolima:

- pneumatska instalacija mašinskog prostora i ispod mašinskog prostora

- pneumatska instalacija na krovu

- pneumatska instalacija sa blokova aparata

- Proba zaptivenosti pneumatske instalacije

- od spoljnog izvora i opravka mjesta koja ne zaptivaju

- Proba pneumatske instalacije sa sopstvenim kompresorima, eventualna opravka mjesta koja ne zaptivaju i predaja instalacije prema protokolu

# Poglavlje  IV  -  ELEKTRIČNE MAŠINE

Motor  pomoćnog kompresora

- Kompletna demontaža

- demontiranje zaštitnika, vađenje rotora iz statora, demontiranje krsta nosača četkica, demontiranje ležajeva sa osovine rotora itd

- Pranje, defektaža

- pranje metalnih djelova u benzinu, sušenje, kontrola štitnika ležaja , kontrola ekscentričnosti rotora, otkrivanje pukotina, lomova kod djelova od aluminijuma, itd.

- pranje namotaja statora i rotora (Whitesprit) po potrebi, sušenje u peći, opravka sa kompletnim prenamotavanjem

- mjerenje otpornosti izolacije u odnosu na masu rotora i statora (min. vrednost 50 MΩ)

- provjera dielektrične čvrstoće sa naizmjeničnim naponom – sinusoidalnim veličine 1200 V

- provjera kolektora i namotaja rotora i statora

- Struganje, čišćenje kanala kolektora

-     struganje sa nožem za struganje   -  strujnog kolektora

-     pročišćavanje kanala kolektora

- Kompletno sastavljanje

- priprema zaštitnika nosača četkica, statora itd.

- ubacivanje rotora u stator, montiranje zaštitnika i provjeravanje

- Ispitivanje na probnici

- proba praznog hoda

- montiranje na pomoćni kompresor, proba pod opterećenjem

- provjera komutacije

- mjerenje nivoa vibracije

- provjera dijelektrične čvrstoće

Pomoćne električne mašine  (trofazne)

- TIP AMV 1 – za ventilaciju vučnih motora

- TIP AMV 2 – za ventilaciju transformatora i otporničke kočnice

- TIP MC – za glavni kompresor

- TIP MVA – za ventilaciju blokova S7, S8

- TIP BS – za grijanje upravljačnice

- TIP MPU – za uljnu pumpu

- Premotavanje statora po potrebi

- Kompletna demontaža

- demontiranje štitnika, vađenje rotora iz statora, raspresivanje ležajeva sa osovine rotora itd.

- Pranje i defektaža

- pranje metalnih djelova u benzinu, sušenje, provjera (kote ležajeva štitnika dimenzije ose rotora, provjera ekscentričnost, otklanjanje eventualnih prslina, lomova djelova od aluminijuma

- pranje namotaja statora i rotora (Whitesprit), sušenje u peći. Mjerenje otpornosti izolacije i omske otpornosti kod svake faze. Provjera dijelektrične čvrstoće namotaja faza (sa naizmjeničnim sinusoidalnim naponom od 1600 V)

- zamjena neispravnih namotaja kao i zamjena drugih neispravnih djelova

- obavezna zamjena ležajeva sa novim

- impregnisanje namotaja statora, sušenje, farbanje

- Sastavljanje motora

- presovanje  - utiskivanje ležajeva u štitnike, ubacivanje rotora u stator, napresivanje ležajeva na osovini rotora. Ugradjuju se novi ležajevi

- provjera rukom okretanja rotora, zatim napajanjem sa nominalnim naponom – naizmjeničnim i probanje na prazno (prati se broj obrtaja i struja opterećenja). Struja će se pratiti na svakoj fazi posebno.

- Ispitivanje na probnici

- proba se na prazno svaki motor u maksimalnom vremenu od 1 čas

- proba se na probnici svaki tip motora pod opterećenjem gdje se prati: absorbovana struja, realizovani broj obrtaja, nivo vibracija itd.

- provjera dijelektrične čvrstoće svake faze i između faza

- Prenamotavanje statora i zamena rotora po potrebi

#### Vučni   motori

- Kompletna demontaža

- spoljno čišćenje motora

- raspresivanje zupčanika sa torzionog vratila

- demontiranje sa motora rama mreže, poklopca kolektora, mehanizma za zatvaranje, veznih elemenata itd.

- demontiranje štitnika, vađenje rotora zajedno sa štitnikom

- Opravka sklopa statora

- pranje, sušenje u peći, produvavanje

- vizuelni pregled namotaja, izlaznih kontakata, stopica, kablova, priključnica itd. – zamjena novim

- mjerenje otpornosti izolacije (minimalno 50 MΩ) kod hldnog statora, provera dielektrične čvrstoće (sa naizmjeničnim sinusoidalnim naponom od 3000V)

- zamjena oštećenih kablova vučnih motora sa novim

- premotavanje neispravnih statorskih namotaja

- farbanje

- Opravka sklopa rotora

- pranje, sušenje u peći, produvavanje

- vizuelna provjera namotaja kolektora, bandaža, osovine rotora

- mjerenje otpornosti izolacije (minimalno 50 MΩ) sa hladnim rotorom, provjera dielektrične čvrstoće (sa naizmjeničnim sinusoidalnim naponom od 3000 V)

- struganje kolektora do čistog (maksimalno dozvoljeno istrošenje kolektora je označeno na čeonom delu kolektora min. Ø509 mm)

- popravka kanala kolektora

- opravka neispravne izolacije bandaža kolektora (sa elektropastom ili zamjenom izolacije)

- premotavanje rotora motora po potrebi

- premotani motori se impregnišu vakumski

- Opravka nosača držača četkica

- ugraditi nove četkice

- demontiranje na sastavne djelove, pranje, sušenje djelova

- opravka djelova kao što su: svornjaci za izolovanje, pritisne poluge, prsteni, zamjena izolatora koji imaju naprsline – zamjena svih oštećenih djelova nosača

- provjera: sjedišta, prstena, pritiska polužnih opruga, itd.

- kompletno sastavljanje, centriranje nosača četkica na mehanizmu, obrada četkica, mjerenje pritiska opruga

- mjerenje otpornosti izolacije (min. 50 MΩ)

- provjera dielektrične čvrstoće (sa naizmjeničnim sinusoidalnim naponom od 3000 V)

- Kontrola štitnika, ležajeva itd.

- ugraditi novi tip,  SKF ležajeva

- Kompletno sklapanje

- priprema štitnika, nosača držača četkica, statora itd.

- montiranje štitnika na rotor, ubacivanje rotora u stator, montiranje sklopa nosača četkica i novih četkica

- provjeravanje radijalnog zazora ležajeva u montiranom stanju, zapisnički se konstatuje i zadržavanje starog ležaja ili ugradnja novog

- opremanje motora sa potrebnim elementima radi ispitivanja na probnici

- Ispitivanje na probnici

- ispitivanje motora u praznom hodu

- mjerenje otpornosti izolacije

- ispitivanje motora pod opterećenjem

- ispitivanje motora u jednočasovnom režimu

- provjera dielektrične čvrstoće,

- kod prenamotavanih rotora vrši se proba na max. broja obrtaja

- provjera komutacije

- mjerenje nivoa vibracija

- Primopredaja motora

- priprema motora za primopredaju

- napresivanje zupčanika na torziono vratilo

- farbanje motor

- GLAVNI  TRANSFORMATOR

- Demontaža opreme transformatora

- demontira se: mjerni transformator uređaj za uzemljenje, odvodnik prenapona, termo kontakt, transformator za uzemljenje, prelazni otpornik, kablovi, teretni prekidač, birač napona, kućište ventilatora, silikagela, izolatori, ispuštanje ulja iz birača, provjera transformatorskog ulja (tg delta i dielektričnu čvrstoću).

- Pranje, sušenje, defektaža, opravka prateće opreme

- opravka mjernog trafoa, ispitivanje, popunjavanje protokola, farbanje;

- opravka ulaza trafoa, ispitivanje, popunjavanje protokola, farbanje;

- opravka birača i sklopa teretnog prekidača – oštećene djelove zamijeniti;

- popravka uređaja za uzemljenje, farbanje;

- ispitivanje odvodnika prenapona, popunjavanje protokola;

- opravka prelaznog otpornika sa izolatorima, popunjavanje protokola – oštećene djelove zamijeniti;

- opravka, provjera u laboratoriji;

- opravka kablova, PVC izolacije, držača provodnika;

- opravka filtera za sušenje vazduha, zamjena silikagele;

- opravka kućišta ventilatora, hladnjaka, proba zaptivenosti.

- Opravka glavnog transformatora

- Provjera zaptivenosti ulja, ispuštanje ulja;

- Demontaža poklopca kućišta;

- Demontaža namotaja i birača iz kućišta;

- Priprema kućišta: zidovi, nosači izolatora, zaptivke, prirubnice, svornjaci, pranje kućišta iznutra;

- Priprema poklopca: ravnost, nosači izolatora, kompenzacioni sud;

- Montaža prateće opreme na poklopcu;

- Pranje namotaja u ulju TR 30;

- Provjera veza i dotezanje;

- Sanacija eventualno uočenih pukotina i oštećenja

- Montaža namotaja u kućište;

- Provizorna montaža poklopca kućišta;

- Regulacija birača, popunjavanje protokola;

- Punjenje trafoa uljem koje je prethodno centrifugirano i osušeno;

- Provjera trafoa na probnici;

- Završna montaža poklopca kućišta;

- Provjera zaptivenosti;

- Farbanje;

- Montaža prateće opreme na trafo (ugraditi novi silikagel);

- Otprema radi montaže na lokomotivu

- Izvršiti sve potrebne opravke na glavnom trafou – oštećene djelove opraviti

# Poglavlje VI  - ELEKTRIČNA INSTALACIJA

Demontiranje  sa  lokomotive

- Razvezivanje lokomotive u pogledu demontiranja

- razvezivanje veza sa osovinama

- razvezivanje i vađenje akumulatorskih baterija – zamjena svih 9 akumulatorskih baterija

- razvezivanje magneta auto-stop uređaja

- razvezivanje farova lokomotive

- razvezivanje električnih veza visokog napona sa krova

- razvezivanje električne veze glavnog prekidača

- razvezivanje električnih veza između blokova – aparata i mašinskog prostora kod S1 – S10

- razvezivanje električnih veza od trafoa do prigušnice

- razvezivanje električnih veza, raznih iz mašinskog prostora (kompresor, ventilator svježeg vazduha, elektroventila  instalacije budnika, kalorifera)

- razvezivanje električne aparature u upravljačnici (kontroler, table aparata, svjetiljki, kontaktora, brzinomjera, prekidača itd.)

- razvezivanje veza za fiksiranje blok – aparata i trafoa iz mašinskog prostora

- demontiranje ugaonih zaštitnika kablova

- Vađenje agregata iz lokomotive

- demontaža poklopca na koji je ugrađen glavni prekidač

- demontaža  - aparata S1 – S10

- demontaža transformatora

- demontaža iz kabina

- demontaža  -  namotaja prigušnice pomoćnog pogona

- Demontiranje aparature iz blokova S1 – S6

- demontiranje poklopca

- demontiranje ventilatora

- demontiranje ispravljača

- demontiranje kontaktora, mjenjača smjera vožnje

- demontiranje kratkospojnika, impulsnog trafoa

- demontiranje energetskih kablova

- demontiranje otpornika slabljenja polja

- Demontiranje blokova S7  i  S8

- demontiranje termičkih prekidača – opravka oštećenih ili zamjena

- demontiranje i opravka relea, komutatora,

- zamjena automatskih osigurača

- demontiranje kontaktora – opravka oštećenih

- demontiranje razne aparature (transformatora, punjača baterija, pomoćnog trafoa, stabilizatora, pritisnog relea itd.)

- Demontiranje blokova S9 – S10

- demontiranje poklopca

- demontiranje motora – ventilatora

- demontiranje pritisnog relea

- demontiranje otporničke kočnice – opravka ili zamjena neispravnih otpornika

- Demontiranje aparature sa F – ova, brzinomjera, aparata sigurnosti i budnosti i upućivanje u specijalizovane radionice na opravku – potrebna attest lista

B.   Čišćenje  -   kontrola  -  opravka

- Čišćenje kablova lokomotive

- čišćenje energetskih kablova

- čišćenje kablova ispod sanduka, zaštitnika  četkica uzemljenja, baterija akumulatora, višepolnih utičnica, utičnica za grijanje voza – zamjena stopica

- čišćenje kablova za upravljanje iz mašinskog prostora, ploča klema, kompleta kablova

- čišćenje energetskih kablova iz mašinskog prostora – zamjena oštećenih stopica

- čišćenje kablova za upravljanje iz upravljačnice

- čišćenje utičnica, klema iz uprvljačnice, itd. – zamjena pinova

- zamena oštećenih (neispravnih) kablova, zaštite kablova, nedostajućih naljepnica, oštećenih stopica

- u instalaciji ispod koša lokomotive zamijeniti kablove od balize, kao i od podmazivanja vijenaca bandaža, iste postaviti u cijevima.

- Opravka blokova S1  -  S6

- demontaža poklopca sa metalnim kosturom, farbanje

  - Opravka elektropneumatskih kontaktora

- rasklapanje na sastavne djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova (kontakata, opruga, komora za gašenje, itd.)

- zamjena oštećenih djelova i opravka sklopa – kontakata i komora

- sklapanje kontaktora

- provjera zaptivenosti, pritiska na kontaktu (spoju), provjera razmaka između kontakata i otisaka, provjera namotaja, otpora izolacije itd. – oštećene zamijeniti

2.2. Opravka mjenjača smjera vožnje

- rasklapanje na sastavne djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova (kontakata, namotaja, elektroventila)

- zamjena oštećenih djelova i opravka sklopa

- sklapanje mjenjača smjera

- provjera zaptivenosti, pritiska na kontaktima (spoju), provjera površina kontakata, namotaja, otpora izolacije itd.

2.3. Opravka kratkospojnika

- rasklapanje na sastavne djelove

- čišćenje i provjera stanja djelova (glavnih kontaktora, namotaja, mehanizma za pokretanje, itd)

- zamjena oštećenih djelova i opravka sklopa – zamjena kontakata

- sklapanje kratkospojnika

- provjera omske otpornosti, otpora izolacije, ispitivanje na probnici

2.4. Opravka impulsnog transformatora

- čišćenje i provjera stanja djelova (dioda, namotaja)

- opravka  - zamjena neispravnih djelova

- sklapanje

- provjere  omske otpornosti, otpora izolacije, ispitivanje na probnici

  - Opravka  ispravljača

- demontaža dioda, kondenzatora, otpornika, itd

- čišćenje i provjera stanja djelova

- mjerenje kapaciteta kondenzatora, vrijednosti otpornosti pri razvrstavanju (sortiranju) dioda, zamjena djelova po potrebi

- sklapanje ispravljača

- provjera – kišna proba, ispitivanje na probnici (suprotni – obrnuti napon, zagrijavanje pri opterećenju, itd.)

  - Opravka zaštitnih kondenzatora

- demontaža poklopca, čišćenje

- zamjena novim (suvim kondenzatorima)

- provjera  -  otpora izolacije, mjerenje kapaciteta

  - Opravka otpornika za slabljenje polja

- demontaža na sastavne djelove

- čišćenje, zamjena neispravnih djelova

- montiranje otpornika

- provjera otpora izolacije, ispitivanje probojnosti

  - Opravka utičnica za komandu i energetskih i kablova upravljanja

- rasklapanje

- čišćenje, kontrola

- zamjena neispravnih energetskih kablova, kablova upravljanja i oštećenih, kompletiranje oznaka, zamjena oštećenih stopica

- zamjena oštećenih ili prekinutih kanala za kablove, poklopaca itd

- montaža energetskih kablova i kablova upravljanja

  - Opravka presostata

- demontaža, čišćenje, montaža, ispitivanje – zamjena oštećenih

- Opravka  blokova  S7  i  S8

- čišćenje metalnog kostura – farbanje

- čišćenje energetskih i kablova upravljanja

  - Automatski osigurač

- zamjena automatskih osigurača sa novim.

  - Opravka elektropneumatskih kontaktora

kao 2.1.

  - Opravka elektromagnetnih kontaktora

- rasklapanje na sastavne djelove

- čišćenje, pranje i kontrola stanja djelova glavnih kontaktora, namotaja, opruga, komora za gašenje, itd.

- zamjena neispravnih djelova

- montiranje kontaktora, provjera razmaka između kontakata, pritiska između kontakta itd.

- funkcionalne provjere omske otpornosti, otpora izolacije, proba aktiviranja – deaktiviranja, itd.

  - Opravka komutatora

- rasklapanje na sastavne djelove

- čišćenje, pranje i provjera djelova (fiksni mobilni bregovi, opruge, itd.)

- zamjena neispravnih djelova

- montaža komutatora

- funkcionalna provjera na dijagramu

  - Opravka termičkih prekidača

- ugraditi nove prekidače

  - Opravka mernih transformatora

- čišćenje – pranje

- provjera odnosa trnsformacije, zamjena neispravnih djelova

- proba na probojnost

  - Opravka namotaja impulsnog trafoa (S7.49 – 50)

- čišćenje – pranje

- provjera, otpornosti izolacije

- ispitivanje na probnici (mjerenje indukcije, proba na probojnost)

  - Opravka vremenskog releja

- rasklapanje na sastavne djelove

- čišćenje – pranje – provjera stanja djelova (opruga, fiksnih kontakata, pokretnih kontakata, namotaja)

- zamjena neispravnih djelova

- sklapanje, mjerenje omske otpornosti, mjerenje vrednosti kapaciteta, itd

- ispitivanje na probnici – napon održati na minimumu, pritiska kontakata, provjera vremenskog podešavanja zajedno sa uparenim relejom

  - Opravka probnog komutatora  S 7.21

- rasklapanje na sastavne djelove

- čišćenje – provjera stanja djelova

- zamjena neispravnih djelova

- opravka – montaža

- provjera zaptivenosti, otpora izolacije, omskog otpora, itd

  - Opravka relea za pritisak

- rasklapanje na sastvne djelove

- čišćenje, zamjena neispravnih djelova

- ispitivanje na probnici

  - Opravka punjača akumulatora

- izvršiti G.O. punjača baterija

- zamijeniti upravljačku elektronsku pločicu sa novom

3.12. Opravka protivkliznog uređaja

- čišćenje, pranje

- provjera nosača ispravljača, tranzistora, ploča sa klemama, spojeva

- zamjena neispravnih delova

- provjera otpora izolacije, funkcije pretvaranja itd.

3.13. Opravka sanduka relea

- demontaža na sastavne djelove

- čišćenje, pranje

- zamijeniti  neispravne releje, pojačala i napojne jedinice, zamjena neispravnih postolja releja

- staviti nove naljepnice

- montaža

3.14. Relejna pojačala

- opraviti po potrebi sva relejna pojačala

3.15. Opravka stabilizatora struje

- demontaža na komponente

- čišćenje – pranje- funkcionalna provjera djelova

- zamjena neispravnih komponenata – sklapanje

- ispitivanje na probnici

3.16. Opravka elektropneumatskog ventila za pantograf

- demontaža na sastavne djelove

- čišćenje  - pranje – funkcionalna provjera djelova

- zamjena neispravnih komponenata – sklapanje

- ispitivanje na probnici

3.17. Opravka pomoćnog transformatora

- demontaža iz sklopova (blokova)

- provjera ploča sa klemama, veza itd.

- čišćenje, pranje

- provjere otpora izolacije, omske otpornosti, funkcije pretvaranja

3.18. Opravka konektora

- rasklapanje

- čišćenje, provjeravanje

- zamjena provodnika snage i komande, oštećene, kompletiranje nalepnica, oštećenih stopica

- zamjena oštećenih ili prekinutih kanala provodnika, poklopaca itd

- montaža provodnika snage i komande

3.19. Opravka raznih otpornika

- demontaža, čišćenje, pranje

- provjera otpornosti

- Opravka blokova S9 – S10

- čišćenje metalnog kostura, farbanje

- kompletna demontaža, zamjena neispravnih otpornika

- pranje izolatora, čišćenje, zamena slomljenih – neispravnih izolatora

- montaža

- provjera otpora izolacije, omske otpornosti

- Opravka opreme komandnog pulta

  - Opravka kontrolera

- demontaža iz lokomotive

- demontaža mehanizma za pokretanje i fiksnih i pokretnih kontakata

- utvrđivanje istrošenih djelova, njihova zamjena, opravka mehanizma (lanac, bregovi, itd.)

- montaža kontrolera

- provjera otpora izolacije – dijagrama funkcionisanja

  - Opravka prekidača – tastera

- demontaža na komponente

- čišćenje, pranje – zamjena fiksnih ili pokretnih kontakata (istrošenih)

- montaža – provjera  zatvaranja – otvaranja kontakata

  - Opravka signalizacije

- demontaža na komponente

- čišćenje, pranje

- zamjena neispravnih kontakata ili nosača, razbijenih stakala itd.

- montaža

  - Opravka farova, pozicionih svetla

- Opravka postojećih farova i čeonih

  - Opravka rešoa

- demontaža na sastavne djelove

- čišćenje, pranje – defektaža veza

- zamjena izolacionih djelova (demontažnih), zamjena izgorelih otpornika

- montaža

- provjere omske otpornosti, ispitivanje izolacije

  - Opravka brzinomjera

- demontaža na podsklopove

- čišćenje, pranje – zamjena neispravnih djelova

- montaža – ispitivanje na probnici

- potrebne mjerne liste

  - Opravka  AS uređaja

- demontaža sa lokomotive

- demontaža na podsklopove – posebno obratiti pažnju na germanijumske tranzistore i njihova ležišta

- ugraditi kompenzacione prigušnice i kondenzatore u rasklopno kućište

- ponuditi bolje rješenje za utičnicu i utikač baliza

- zamijeniti sirenu

- zamijeniti signalizaciju ''led'' diodama

- zamijeniti izvršne releje u dodatnoj grupi

- čišćenje, pranje – provjera komponenata, zamjena oštećenih ili neispravnih delova

- montaža

- provjere – simuliranjem režima rada pri   f = 500 Hz; 1000 Hz; 2000Hz; sa balizom

  - Opravka uređaja budnosti

- provjeriti lemna mjesta, štampane veze na štampanoj ploči

- napraviti ventilaciju  vazduha na kućištu uređaja zbog velikog zagrijavanja

- zamijeniti izvršne releje

- napraviti nosače sa hladnjakom za visokovatne otpornike ili ugraditi specijalne otpornike sa hladnjakom

- zamjena elektrolita

- ako se štampana ploča nalazi u lošem stanju zamijeniti je ispravnom

  - Opravka uređaja za podmazivanje vijenaca bandaža

- demontaža, kontrola svih elemenata na štampanoj ploči i lemnih mjesta

- podešavanje i opravka

- zamjena izvršnih releja

- montiranje na lokomotivi

- proba i provjera ispravnosti uređaja

  - Opravka ostale opreme iz pulta, držač reda vožnje, pedale itd.

- demontaža na komponente

- čišćenje, pranje

- zamjena neispravnih djelova

- sklapanje

  - Opravka agregata za grijanje kabine

- demontaža na podsklopove

- čišćenje, pranje, provjera omske otpornosti, otpora izolacije, itd.

- zamjena neispravnih djelova

- provjere – uravnoteženja rotora, itd.

  - Osvjetljenje instrumental table

– ugraditi dodatno osvjetljenje

- Opravka raznih agregata

6.1.    Opravka davača brzinomjera

- demontaža na komponente

- čišćenje, pranje, provjera istrošenih djelova

- zamjena četkica, istrošenog kolektora, provodnika i zupčanika itd.

- montaža – zamjena maziva (vazelin)

- provjere – otpora izolacije, ispitivanje na probnici itd.

- Kontrolisati funkcionalnost

  - .    Startni kondezatori

-     ispitati kondezatore

-  zamjena oštećenih

  - Opravka namotaja prigušnice (trofazni sistem)

- demontaža ploča

- čišćenje, pranje, provjera komponenata

- zamjena neispravnih djelova

- montaža, farbanje

- provjere omskog otpora, otpora izolacije, ispitivanje na probnici, proba probojnosti

  - Opravka glavnog prekidača

- izvršiti G.O. glavnog prekidača sa zamjenom kontakata i zaptivnog materijala

- izvršiti ispitivanje na probnici

- ispostaviti mjernu listu

  - Akumulatorske baterije

- zamjena - ugradnja novih akumulatorskih baterija  ( komplet  )

- izmjestiti cijevi sa provodnikom iz sanduka

  - Opravka izolatora, rastavljača, uvodnih izolatora, odvodnika prenapona

- čišćenje i pranje

- zamjena onih sa oštećenim rebrima ili oštećenom glazurom

- proba probojnosti

  - Opravka strujnog transformatora

- čišćenje, pranje, provjera opšteg stanja

- zamjena mehanički oštećenih ili onih koji ne zadovoljavaju pri ispitivanju

- proba otpornosti izolacije, probojnosti, izveštaj o promjenama

- zamjena strujnog transformatora kada ne zadovoljava traženu tačnost

  - Opravka elektroventila

- demontaža na sastavne djelove

- čišćenje, pranje, kontrola djelova, zaptivki itd.

- zamjena istrošenih djelova, montaža

- provjera zaptivenosti, otpornosti

- ispitivanje izolacije

  - Opravka glavne prigušnice

- čišćenje, pranje, defektaža šipki i izolacije, opravka oštećenja

- impregnacija, sušenje

- provjera otpornosti izolacije, probojnosti

  - Opravka konektora 38o V (radionički priključak)

- demontaža na komponente

- čišćenje, pranje, defektaža podsklopova

- zamjena neispravnih djelova

- montaža

  - Opravka mjernih i kontrolnih instrumenata

- demontaža na komponente

- čišćenje, pranje, provjera i zamjena neispravnih djelova

- montaža

- provjere – podešavanje uređaja na zahtijevanu tačnost (preciznost)

  - Opravka otpornika za komutaciju i uzemljenje

- čišćenje i pranje

- zamjena otpornika sa keramičkom podlogom (nosačem)

- provjera vrijednosti otpora

  - Četkice za uzemljenje

- potpuna zamjena

  - Releji  COMBIFLEX

- Remont postojećih releja

##### Montiranje opreme u blokove i odvojeno u lokomotivu

Montaža opreme bloka S1 – S6

- montaža opreme u blok

- električne veze sile (snage) i komande (upravljanja)

- montaža otpornika slabljenja polja

- montaža ispravljača (pretvarača)

- montaža motorventilatora

- proba pneumatske zaptivenosti

- otpornost  izolacije

- proba probojnosti

- priprema za montiranje na lokomotivu

- provjera, ispitivanje na probnici, otpornost  izolacije

Montiranje bloka S7, i S8

- montaža opreme u blok

- električne veze za snagu i upravljanje

- montaža ventilatora

- otpornost izolacije

- proba probojnosti

- priprema  za montiranje na lokomotivu

- provjera, ispitivanje na probnici, otpornost  izolacije

Montiranje blokova S9-S10

- montaža otpornika za kočenje u blokove

- montaža relea za pritisak

- montaža motorventilatora

- montaža poklopca, priprema bloka za montažu

- provjera, ispitivanje na probnici, otpornost izolacije

Montiranje opreme u kabini

- montaža kontrolera

- opremanje F bloka

- montaža opreme u kabini

- električne veze na opremi u kabini

- provjera  montaže

Montiranje razne opreme u lokomotivu

- montaža instalacije budnika, AS

- montaža signalizacije i farova

- montiranje opreme za grejanje upravljačnice

- montiranje kondezatora, namotaja male prigušnice, itd.

##### Montiranje agregata u lokomotivu

- montiranje kondenzatora i prigušnica

- montiranje blokova S1 – S10, vezivanje vijcima

- montiranje glavne prigušnice, vezivanje vijcima

- montiranje transformatora, vezivanje vijcima

- električne veze na transformatoru, blokovima S1 – S10

- montaža poklopaca sa glavnim prekidačem

- električne veze glavnog prekidača

- električne veze motora kompresora, instalacije budnika, uređaja za grijanje

- električne veze u dijelu visokog napona

- električne veze na kontaktima osovina i uvođenje veze baterija nakon spuštanja sanduka na obrtna postolja

- provjera završne montaže

##### Poglavlje VII  - PROBE LOKOMOTIVE

- mjerenje otpora izolacije

- proba probojnosti

- provjera komande baterija

- provjera komande 380 V

- predaja komande 380 V na mreži

- proba lokomotive na probnici sa podesivim naponom

- proba pod kontrolnim vodom sa KPO

- provjera donjeg gabarita i gabarita auto -  stop uređaja

- snimiti dijagram kočnice

- vaganje, mjerenje mehaničkih zazora

- proba grijanja voza

- kišna proba (zaptivenost), provjera pantografa

- brzinska proba

- proba regulacije

- proba performansi

- bruto proba

- otpremanje  -  isporuka

- izraditi zapisnik o predaji lokomotive.

##### Poglavlje VIII

a) Sve zamijenjene djelove koji su skinuti sa lokomotive vraćaju se vlasniku (Naručiocu) ili prodaju uz njegovu saglasnost.

b) Pored radova na glavnoj opravci lokomotive iz tačke a) Priloga 2. tenderske dokumentacije, Izvršilac usluge je u obavezi da izvrši i eventualno utvrđene radove  nakon izvršene defektaže lokomotiva (a koji su takođe uključeni u cijenu):

1. Zamjena tijela osovine sa

- Novom punom osovinom                                                			EUR/kom.

- Novom osovinom sa provrtom Ø 30 mm                          			EUR/kom.

2. Zamjena vijenca zupčanika Z73 sa

- Novim vjencem                                                              			EUR/kom.

3. Zamjena sklopa regulacionog namotaja trafoa TO-467

- zamjena regulacionog transformatora 				             EUR

- zamjena namotaja grijanja 							EUR

PRILOG 1

OBIM RADOVA ZA GLAVNU OPRAVKU IZ TENDERSKE  DOKUMENTACIJE

(Specifikaciju obaveznih radova ,rezervnih djelova i materijala)

UGOVOR br.______

PRILOG br. 2

ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE 461-026 U GLAVNU OPRAVKU

Sastavljen dana_____ u __________________(mjesto ponuđača) između predstavnika Naručioca i Ponuđača:

Za naručioca:

1.___________________                                                                     1.___________________

(ime i prezime)	  (ime i prezime)

2.___________________                                                                     2.___________________

(ime i prezime)	(ime i prezime)

Lokomotiva 461 se predaje u tehničkom stanju: vozna (toplo stanje)  - neispravna (hladno stanje) sa pređenim kilometrom _______ očitanom na registrujućem brzinomjeru broj______,

Zajedničkim pregledom utvrđeno je sledeće:

1.Glavni agregati

- glavni transformator ser.br.__________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

-glavna prigušnica ser.br._____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-ispravljački blokovi S1 – S6

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-upravljački blokovi S7-S8

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-punjač baterija br.____________________________________________________________

-relejno pojačalo____________________________________________________________

-blokovi kočenja____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

-registrujući brzinomjer  br.___________________________________________________

__________________________________________________________________________

-pokazni brzinomjer  br.______________________________________________________

__________________________________________________________________________

-elektronski blok budnika br.___________________________________________________

___________________________________________________________________________

-autostop uređaj br.___________________________________________________________

-krovna oprema:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-ostala oprema u mašinskom prostoru:____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

-obrtna postolja br.______________________i br._____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Stanje električne instalacije:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Nedostajući djelovi – podsklopovi – sklopovi:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.Izvršene modifikacije – poboljšanje

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZA NARUČIOCA                                                                                            ZA PONUĐAČA

1._______________                                                                                      1.______________

2._______________       	 2.______________

UGOVOR br.______

PRILOG br. 3

PROGRAM

PROBNE VOŽNJE ELEKTROLOKOMOTIVE

Co-Co od 5100 kW

- Statičke probe

- Otpornost izolacije

- Probojnost

- Ispitivanje pod baterijskim naponom (110 V )

- Probe na radioničkom priključku od 380V komande, zažtita, funcionisanje pneumatike i auto-stop uređaja

- Vučne probe

- Provjera osovinskog pritiska I mehaničkih zazora

- Probe na industrijskoj mreži od 25 kW sa promjenljivim naponom

- Probne vožnje

- Proba bez opterećenja (brzinska proba) 50 km

- Proba funkcionalnog regulisanja (kućna) 100 km

- Bruto proba (performance) 200 km

- Završna proba (predaja) 200 km

- Kišna proba i provjera osovinskog pritiska vrši se prije završne probe

ZA NARUČIOCA                                                                                            ZA PONUĐAČA

1._______________                                                                                      1.______________

PRILOG   br. 4

(DOSTAVLJA PONUĐAČ)

PRILOG OBAVEZNO ZAMJENJIVIH DJELOVA

UGOVOR br.______

PRILOG br. 5

ZAPISNIK

O PRIMOPREDAJI ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE 461-026

IZ GLAVNE OPRAVKE

Kontrolno prijemni organi Naručioca su u radionici Ponuđača i na prugama_______________

(ponuđač) izvršili sva ispitivanja električne lokomotive 461-026 saglasno Prilogu, Ugovora______

od _________ 2021.god.

Na osnovu pozitivnih rezultata svih ispitivanja koje je završeno dana__________2021. god. izvršen je prijem navedene lokomotive od strane Naručioca i ista se može pustiti u javni željeznički saobraćaj na prugama Željezničke infrastrukture Crne Gore.

Sa lokomotivom je primljen komplet tehničke dokumentacije iz člana 9. predmetnog Ugovora

__________________ 2021. god.

(mjesto ponuđača)

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

( Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora u toku kojeg Naručilac može poslati lokomotivu na opravku, a shodno roku datom u ponudi Ponuđača.

( Mjesto izvršenja ugovora je: radionice Ponuđača.

( Rok plaćanja je: najkasnije 90 dana od dana završetka usluge,  koja se potvrđuje potpisivanjem primopredajnog (izlaznog) zapisnika od strane ovlašćenih liva Naručioca i Ponuđača, a prema uslovima plaćanja dolje navedenim

( Način plaćanja je: virmanski

( Uslovi plaćanja su:

- 10% od vrijednosti ugovora će biti uplaćeno odmah  po potpisivanju primopredajnog (ulaznog) zapisnika od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Ponuđača;

- 40% od vrijednosti ugovora će se platiti nakon potpisivanja primopredajnog (izlaznog) zapisnika od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Ponuđača i uredno ispostavljene fakture;

- Ostatak od 50% od vrijednosti ugovora će se platiti u roku od 90 dana odd ana isporuke lokomotive tj. od dana  potpisivanja primopredajnog (izlaznog) zapisnika od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Ponuđača i uredno ispostavljene facture.

( Garantni rok: ne može biti kraći od 12 mjeseci, a ponuđač je dužan u ponudi da navede garantni rok koji će se vrednovati za izvršene usluge. Garantni rok za ugrađene nove djelove je garantni rok proizvođača.

( Način sprovođenja kontrole kvaliteta: fazno praćenje opravke

Za vrijeme trajanja radova na opravci locomotive Naručilac će imati ovlašćene predstavnike kod Izvršioca.

Gantogram radova  Izvršilac predaje Naručiocu, najkasnije na dan potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Ovlašćeni predstavnici imaju pravo da vrše kontrolu opravke lokomotive  u svim fazama u obimu i na način kako je to predviđeno tehničkim uslovima za izvršenje investicione opravke uključujući i program završnih proba lokomotive  koji će biti definisan prilogom o istom i koji će biti sastavni dio ugovora za predmetnu uslugu.

Iz definisanog roka za izvršenje usluge, izuzimaju se dani čekanja na isporuku rezervnih djelova koji su obaveza naručioca ili vrijeme čekanja na izvršenje drugih obaveza naručioca, čija nerealizacija, prouzrokuje zaustavljanje ili usporavanje ugovorenih radova. Obostrano potpisanim zapisnikom se konstatuje razlog i vrijeme (broj dana) koji se izuzimaju iz ugovorom definisanog roka za izvršenje radova investicione opravke.

Za sva ispitivanja agregata, sklopova, djelova lokomotive  Izvršilac je dužan da tri dana prije početka ispitivanja pismeno obavijesti Naručioca.

Izvršilac će biti u obavezi da ovlaščenim predstavnicima  obezbijedi uslove za rad (prostorije, sto, telefon, telefaks).

( Primopredaja i puštanje u rad:

Ispitivanje opravljene locomotive  i probne vožnje izvršiće se prema Programu iz Priloga br. 3 koji je sastavni dio tenderske dokumentacije (u dijelu tehničke specifikacije) i koji će biti sastavni dio ugovora za predmetnu uslugu u mjestu Izvršioca. Uslove za obavljanje potrebnih ispitivanja i izvršenje probne vožnje, obezbjedjuje Izvršilac.

Ispitivanje  obavljaju predstavnici Izvršioca i ovlašćeni predstavnici Naručioca.

Ovjerom odgovarajućih kontrolnih, mjernih i ispitnih listova iz Priloga br. 3 koji je sastavni dio tenderske dokumentacije (u dijelun tehničke specifikacije) i koji će biti sastavni dio ugovora za predmetnu uslugu ovlašćeni predstavnici Naručioca,  potvrđuje funkcionalnu ispravnost, odnosno sposobnost elektro lokomotive  za javni željeznički saobraćaj.

Izvršilac će predaju locomotive  iz opravke Naručiocu, izvršiti poslije uspješno izvršenih probnih vožnji i otklanjanja nedostataka, o čemu se sačinjava primopredajni zapisnik koji potpisuju predstavnici Izvršioca i ovlašćeni predstavnici Naručioca.

Obrazac zapisnika o primopredaji elektro lokomotive  posle izvršene opravke dat je u Prilogu br. 5 koji je sastavniu dio tenderske dokumentacije (u dijelun tehničke specifikacije) i koji će biti sastavni dio ugovora za predmetnu uslugu.

Izvršilac usluge otprema i doprema opravljenu elektro lokomotivu do mjesta Naručioca će biti definisani ugovorom.

Izvršilac je dužan da kod primopredaje elektro lokomotive  iz  opravke preda Naručiocu sledeću dokumentaciju u tri primjerka i u elektronskom obliku.

- komplet ovjerenih kontrolnih, mjernih i ispitnih lista iz Priloga br. 3. koji je sastavni dio tenderske dokumentacije (u dijelun tehničke specifikacije) i koji će biti sastavni dio ugovora za predmetnu uslugu,

- ateste za novougrađene vitalne djelove od posebnog značaja za bezbjednost saobraćaja,

- spisak ugrađenih djelova i meterijala po specifikaciji iz Priloga br. 1 sa upisanom količinom i nazivom proizvođača,

- šeme električnih instalacija,

- šeme pneumatske instalacije,

- montažne šeme za novougrađene sklopove i uređaje.

Tehnička dokumentacija treba da bude ovjerena od strane Naručioca.

( Način obračuna troškova izvedenih radova:

Izvršilac usluge je u obavezi da snosi sve zavisne troškove transporta i organizuje prevoz (otpremu i dopremu) lokomotive od mjesta Naručioca do mjesta Izvršioca usluge.

Troškovi transporta (otpreme i dopreme lokomotive od Podgorice  do mjesta Izvršioca i nazad) kao i svi zavisni troškovi moraju biti uračunati u cijenu ponude.

Troškove odlaska, boravka i povratka predstavnika Naručioca  koji vrše defektažu i primopredaju elektro lokomotive  snosi Naručilac. U  slučaju ponavljanja posla  defektaže, primopredaje, kao i bilo koje druge faze kontrole predmetne usluge koje je prouzrokovao izvršilac,  troškove predstavnika  Naručioca  (putna karta, smještaj, dnevnica) snosi Izvršilac, tako što će umanjiti fakturu za predmetnu uslugu.

( Drugi uslovi:

- da je ponuđač izvršio min. jednu investicionu opravku elektro lokomotiva serije 461

- dostaviti sertifikat proizvođača za gumenometalne elemente koji se ugrađuju na lokomotivi

- obaveza ponuđača je da posjeduje probnicu za ispitivanje vučnih motora

- ukoliko  Izvršilac usluge ne izvrši ugovorene usluge u roku utvrđenom ovim ugovorom, Izvršilac usluge će biti dužan da za svaki dan zakašnjenja plati Naručiocu kaznu koja se ugovara u visini od 0,3 % od ugovorene cijene bez uračunatog PDV-a, koju će Naručilac fakturisati Izvršiocu usluge.

- ponuđač će nakon isteka garantnog roka, a ukoliko zbog otklanjanja kvarova u garantnom roku bude produžen rok imobilizacije, plaćati 0,3 % vrijednosti ugovora za svaki dan isključenja, odnosno nekorišćenja lokomotive.

- Rok izvršenja opravke je rok iz ponude ponuđača, koji se vrednuje.

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora ili okvirnog sporazuma

# METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- ODNOS CIJENE  KVALITETA

- Cijena ………………………………..    80 bodova

- Kvalitet

rok izvršenja usluge,………………. 10 bodova

garantni rok za izvršenu uslugu….  10 bodova

Broj bodova po osnovu vrednovanja cijene:

Najniža ponuđena cijena =  80 bodova

Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 80

Broj bodova po osnovu vrednovanja roka izvršenja usluge kao mjerila kvaluteta:

Najkraći rok izvršenja usluge = 10 bodova

Broj bodova za ponuđeni rok konkretnog ponuđača = najniži ponuđeni rok / ponuđeni rok konkretnog ponuđača x 10

Broj bodova po osnovu vrednovanja garantnog roka za izvršene usluge kao mjerila za kvalitet :

Najduži garantni rok = 10 bodova

Broj bodova po osnovu garantnog roka za izvršene usluge konkretnog ponuđača = garantni rok konkretnog ponuđača/ garantni rok ponuđača sa najdužim garantnim rokom x 10

Napomena. Ponuđač  je dužan da u ponudi navede rok izvršenja usluge koji će se koristiti za vrednovanje podkriterijuma roka kao i garantni rok koji daje za izvršene usluge a koji ne može biti kraći od 12 mjeseci

# UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni DIO I, DIO II, DIO III, DIO IV, (dio koji je zahtijevan tenderskom dokumentacijom) i DIO VIII u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

# NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

( Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: ____(navesti  razlog izmjene u skladu sa članom 151 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama)

# ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom ili putem ESJN-a.

# IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

Broj:

Mjesto i datum: Podgorica, 29.01.2021.godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 24 iz Plana javnih nabavki broj 4279 od 21.07.2020.godine za nabavku usluge – investiciona opravka lokomotive serije 461-026, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca:  Muradif Grbović, spec.ekonomista  ________________________

s.r.

Službenik za javne nabavke: Slavica Pavićević,dipl.ecc________________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke:

Milorad Lukić, dipl.el..ing ____________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:

Slavica Pavićević, dipl.ecc_________________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:

Marko Čapunović, diplpravnik. _______________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:

Milorad Lukić, dipl.el..ing.________________________

s.r.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me

# Footnotes

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

# Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

Ukoliko se u toku postupka neće sprovoditi elektronska aukcija brisati cijelu sekciju iz tenderske dokumentacije, primjenjivo od dana uspostavljanja ESJN-a

Ukoliko se ne zahtijeva dostavljanje elektronskog kataloga brisati cijelu sekciju iz tenderske dokumentacije, primjenjivo od dana uspostavljanja ESJN-a

Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje

Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.

Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije

Do dana uspostavljanja ESJN

Naručilac je dužan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma dužni da ga izvršavaju

Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Ukoliko se ne predviđa brisati iz tenderske dokumentacije

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a